## Slide 1: Seguridad en Máquinas
Seguridad Funcional e implementación de la Directiva de Máquinas
JAVIER PRIETO VIGO 10-5-2019

## Slide 2: Antecedentes

## Slide 3: Datos siniestralidad laboral en España
Accidentes en la Industria:
2017: 96.008
2018: 99.418 +3,55%
Datos obtenidos del INE para 2017 y 2018

## Slide 4: Entorno para la seguridad industrial actual
1 de Enero 1995
Máquinas fabricadas antes de 1-1-1995
Máquinas fabricadas después de 1-1-1995
R.D. 1215/97
Directiva de Máquinas 2006/42/CE
Usuario
Fabricante
Declaración
de
Conformidad
Declaración
de
Adecuación

## Slide 5: Marco Legal

## Slide 6: Marco Legal
Directiva CE:
  Instrumento legal para armonizar la legislación de los Estados miembros europeos.
  Define los requerimientos esenciales de salud y seguridad.
  Los conceptos se transponen en las leyes nacionales (ley, decreto, orden, normativas).
Norma:
  Una norma es una especificación técnica aprobada por un organismo de normalización reconocido para su aplicación continua ó repetida, cuyo cumplimiento no es obligatorio.
Norma armonizada:
  Una norma se convierte en armonizada cuando se publica en el Diario Oficial de la Unión Europea y en todos los Estados miembros.
  Está creada por un instituto de normalización europeo y mencionada en la Directiva a la que hace relación.
Las regulaciones se aplican a todos los empleadores, los trabajadores autónomos, y otros que tengan control sobre la provisión de equipos de trabajo.

## Slide 7: Subordinación de las Normas
Normas de tipo A
  Normas básicas de seguridad; aportan conceptos básicos, principios de diseño y aspectos generales que pueden aplicarse a todas las máquinas (p.ej. Principios para la evaluación de riesgos y la reducción de riesgos).
Normas de tipo B
  Normas de seguridad genéricas; que tratan sobre un aspecto de la seguridad ó un tipo de dispositivo de seguridad que puede utilizarse en una amplia gama de máquinas:
  Normas de tipo B1 sobre aspectos particulares de la seguridad (p.ej. distancias de seguridad, temperatura de superficies, ruido).
  Normas de tipo B2 sobre dispositivos de seguridad (p.ej. Mando bimanual, dispositivos de enclavamiento, dispositivos de protección sensibles a la presión, protectores).
Normas de tipo C
  Normas de seguridad para máquinas; relativas a requisitos de seguridad específicos para una máquina ó un grupo de máquinas determinado (p.ej. Robots, prensas, máquinas para packaging).
Si una norma de tipo C se desvía de una ó más disposiciones tratadas en una norma de tipo A ó en una norma de tipo B, la norma de tipo C tiene prioridad

## Slide 8: Directiva de Máquinas (2006/42/CE)
Define los requisitos esenciales de salud y seguridad de las máquinas.
Desde finales de 2009 esta Directiva reemplaza la antigua Directiva de Máquinas 98/37/CE.
Los fabricantes que introduzcan sus máquinas dentro del mercado de la UE deben cumplir con los requerimientos de esta Directiva y deben asegurarse de que:
  El Expediente Técnico esté disponible para una petición de las autoridades.
  El marcado CE esté fijado y la Declaración de Conformidad esté firmada.
Los usuarios de las máquinas necesitan garantizar que las máquinas adquiridas tengan el marcado CE acompañado de la Declaración de Conformidad con la Directiva de Máquinas.
El cumplimiento con la Directiva de Máquinas, así como con el resto de las Directivas Europeas es obligatorio para los fabricantes de maquinaria

## Slide 9: Peligro y riesgo
El nivel de seguridad a cumplir en una máquina viene determinado en función del riesgo.
El riesgo es la combinación de la probabilidad de daño causado por una situación y el alcance de este daño

## Slide 10: Normas europeas armonizadas
Especificaciones técnicas establecidas para que se cumplan con los requerimientos de las directivas.
Actualmente disponemos de 2 normas armonizadas equivalentes incluidas en la Directiva de Máquinas para el diseño y el desarrollo de la seguridad relativa a los sistemas de control:
EN 954-1 dejó de ser una norma válida a finales de 2011
  El enfoque determinístico de esta norma no es suficiente para los nuevos controles basados en nuevas tecnologías.
  Fue reemplazada por un enfoque probabilístico de los fallos en las nuevas normas funcionales.
El cumplimiento con las normas armonizadas otorgan una presunción de cumplimiento con la Directiva relativa
EN 954-1 antigua norma de seguridad
EN ISO 13849-1 Norma de seguridad
EN/IEC 62061 Norma de seguridad
Performance level (PL)
Safety integrity level (SIL)

## Slide 11: Visión general de las Normas de Seguridad
Seguridad de los sistemas y equipos
Máquinas
EN/IEC 61508
Sistemas eléctricos / electrónicos /
Electrónicos programables relativos a la seguridad funcional
EN 954-1*
Partes de los sistemas de
mando relativas a la seguridad
Software
EN/IEC 61511
EN/IEC 61508-3
EN/IEC 62061
para tecnologías
eléctrica
y electrónica
Safety Integrity Level
EN ISO 13849-1
para todas las tecnologías
(eléctrica, hidráulica, neumática)
Performance Level
Proceso
(*) EN 954-1 reemplazada por EN ISO 13849-1 únicamente aplicable hasta Diciembre 2011

## Slide 12: Enfoque de la antigua EN954-1
Categoría 1
Categoría 2
Categoría 4
Categoría 3
Categoría
P1
P2
P1
P2
F1
F2
S1
S2
B
1
2
3
4
Un diseño de arquitectura específica según el nivel de categoría requerido.
Esta norma no tiene en cuenta la fiabilidad de los componentes.
El enfoque determinístico de la antigua norma EN 954-1 no está preparado para las nuevas tecnologías.
También está armonizada con la nueva Directiva, aunque únicamente tiene vigencia has finales de 2011.

## Slide 13
Técnica de prevención intrínseca
Consecuencias de
los fallos
Categoría de los
Sistemas de mando
B
1
2
3
4
Requisitos del sistema de mando
Equipos diseñados según principios básicos
Concebidos para asegurar la funcionalidad.
Diseño basado en componentes y equipos
de seguridad de eficacia probada.
La integridad de la seguridad se basa en una
prueba periódica. Deberá detectarse el fallo
en la prueba siguiente.
Un defecto único no debe provocar la pérdida de la función de seguridad. Siempre que sea razonablemente factible se identifica dicho defecto.
Un defecto único no debe provocar la pérdida de la función de seguridad. Este defecto será detectado previamente a la próxima actuación de la función de seguridad. Una acumulación de defectos no provocará la pérdida de la función de seguridad.
Posible pérdida de la función de seguridad.
Posible pérdida de la función de seguridad, pero la probabilidad de que se produzca es mucho menor.
Interruptor de posición
Apertura positiva
Posibilidad de pérdida de la función de seguridad si surge un fallo entre 2 verificaciones.
Lazo de autocontrol test cíclico
La acumulación de fallos no detectados puede provocar la pérdida de la función de seguridad.
Circuito duplicado de entrada y de salida
Función de seguridad siempre
garantizada. Los fallos son identificados a tiempo, con objeto de evitar la anulación de las funciones de seguridad
Redundancia de circuitos +
Autocontrol
test cíclico
Enfoque de la antigua EN954-1

## Slide 14: Funcionamiento en Modo Positivo
La apertura del cuerpo de contactos es resultado del movimiento del actuador del dispositivo (pulsador, final de carrera…) a través de partes no elásticas.
Los interruptores de seguridad utilizan enlaces mecánicos rígidos desde el actuador para abrir los contactos Normalmente Cerrados. El funcionamiento normal del interruptor será forzar los contactos, incluso los que puedan haberse quedado soldados. Para más información se puede consultar las normas ISO14119 y IEC 60947-5-1.

## Slide 15: Modo Combinado
Para eliminar los fallos que pueda tener el modo positivo, se recomienda utilizar el modo combinado.
Notes: Combined mode makes it possible to clear faults due to use of positive mode only.
Negative mode is only acceptable if it is combined with a sensor in positive mode;
combination of the two modes by means of a positive mode sensor used in conjunction
with a negative mode sensor avoids the risk of common mode failures (same failure on both sensors)

## Slide 16: Contactos eléctricos ligados mecánicamente
El guiado mecánico (guiado forzado) conlleva la imposibilidad de cerrar simultáneamente los contactos NC y los contactos NA.
Si aparece un fallo: contacto A soldado; entonces el contacto B permanece abierto.

## Slide 17: Normas Seguridad Funcional
La normas EN/IEC 62061 y EN ISO 13849-1 utilizan un enfoque de concepción de seguridad funcional y están armonizadas con la Directiva de Máquinas.
La principal diferencia con la antigua norma EN 954-1 es la implementación del factor de fiabilidad de los componentes teniendo en cuenta la probabilidad de fallo peligroso según el número de operaciones realizadas por la máquina.
El diseñador de la máquina debe realizar las especificaciones funcionales de seguridad para identificar la funcionalidad requerida a la totalidad del sistema:
  La Seguridad Funcional se aplica a todos los componentes que contribuyen al valor del Performance Level para la función de seguridad (entrada, lógica y salida).
Adquisición de la información
• Interruptores de seguridad, barreras inmateriales, mandos de validación y parada de emergencia
Supervisión y proceso
• Módulos, controladores y PLC’s de seguridad
Parada de la máquina
• Contactores, variadores de velocidad y servo drives, interruptores-seccionadores
Transmisión segura de la señal

## Slide 18: Norma EN ISO 13849-1
Esta norma proporciona los requisitos de seguridad para el diseño e integración de las partes de los sistemas de mando relativas a la seguridad:
  Paso 1: Evaluación de riesgos y estructura básica de las partes de los sistemas de mando relativas a la seguridad (SRP/CS) para implementar la Función de Seguridad.
  Paso 2: Determinar el Performance Level requerido (PLr) por las partes relativas a la función de seguridad.
  Paso 3: Identificar la combinación de partes que realizan la función de seguridad.
  Paso 4: Evaluar el Performance Level PL para todas las partes relativas a la función de seguridad.
  Paso 5: Verificar que el PL de la SRP/CS para la función de seguridad es mayor ó igual al PLr.
  Paso 6: Validar que todos los requerimientos se cumplen.

## Slide 19: Norma EN ISO 13849-1
Estructura básica de la cadena de seguridad:
  Combinación de las partes de los sistemas de mando relativas a la seguridad procesando una función típica de seguridad:
    Entrada (SRP/CSa)
    Lógica / proceso (SRP/CSb)
    Salida / elemento de control de la potencia (SRP/CSc)
    Interconexión de los medios (iab, ibc)
  Una Función de Seguridad debería implementarse por una ó más partes del Sistema de Mando Relativas a la Seguridad (SRP/CS) y varias funciones de seguridad pueden compartir uno ó más SRP/CS.
SRP/CSa
SRP/CSb
SRP/CSc
ENTRADA
LÓGICA
SALIDA
Inicio
función
Actuación de la Máquina (p.ej. Frenos del motor)
iab
ibc

## Slide 20: Norma EN ISO 13849-1
Gráfico del riesgo
Para determinar el Performance Level requerido (PLr) de cada función de seguridad:
  S – Resultado del accidente
    S1 Lesión leve
    S2 Lesión grave e irreversible ó muerte
  F – Frecuencia de presencia en la zona peligrosa
    F1 De escasamente a poco frecuente
    F2 De frecuente a permanente
  P – Posibilidad de prevención del accidente
    P1 Posible bajo ciertas condiciones
    P2 Prácticamente imposible
Con las respuestas para S2, F2 y P2 el gráfico nos llevaría a un Performance Level requerido ó PLr e.
Notes:   For combinations of several safety relevant parts into a common system the standard specifies the calculation of the resulting PL
  PL: from a to e, an associated probability of dangerous failures per hour

## Slide 21: Norma EN ISO 13849-1
Diagrama de bloques
  Todas las partes que llevan a cabo la función de seguridad deben identificarse en un diagrama de bloques.
  Cada bloque representa un dispositivo hardware implementado en la función de seguridad.
  Estructura redundante con 2 entradas, 2 canales lógicos y 2 salidas conmutando la potencia:
  En este ejemplo los dos canales consiguen la redundancia, el Módulo de Seguridad la lógica y el diagnóstico de ambos canales.
O2
O1
L2
L1
I2
I1
LÓGICA
SRP/CSb
SALIDA
SRP/CSc
ENTRADA
SRP/CSa
Interrup. de enclav. 1
SW1
Interrup. de enclav.2
SW2
Módulo de seguridad
XPS
Contactor 1
CON1
Contactor 2
CON2
(*) Para PLe la exclusión de fallos mecánicos no está permitida en interruptores de seguridad según EN ISO 13849-2 REV
(*)

## Slide 22: Norma EN ISO 13849-1
Evaluar el Performance Level PL
  Para cada SRP/CS seleccionada y/ó para la combinación de SRP/CS que realizan la función de seguridad, se llevará a cabo la estimación del PL.
  El PL de la SRP/CS debe determinarse por la estimación de los siguientes parámetros:
    La Categoría (estructura del diagrama de bloques).
    El Tiempo medio al fallo peligroso (MTTFd) para cada componente.
    La Cobertura del Diagnóstico (DC).
    Los Fallos de Causa Común (CCF).

## Slide 23: Norma EN ISO 13849-1
Categoría:
  Clasificación de las partes de los sistemas de mando relativas a la seguridad, según su resistencia ante fallos y su comportamiento en caso de fallos, lo cual es alcanzado mediante su disposición estructural, su capacidad de detección de fallos y/ó su fiabilidad.
  Estructura del diagrama de bloques para cada categoría:
Categoría 3
Supervisión cruzada
Input 1
Logic 1
Output 1
i
m
i
m
m
Entrada 1
Lógica 1
Salida 1
i
m
i
m
m
Input 2
Logic 2
Output 2
i
m
i
m
m
Entrada 2
Lógica 2
Salida 2
i
m
i
m
m
Entrada 2
Categoría 4
Supervisón cruzada
Input 1
Logic 1
Output 1
i
m
i
m
m
Entrada 1
Lógica 1
Salida 1
i
m
i
m
m
Logic 2
Output 2
i
m
i
m
m
Lógica 2
Salida 2
i
m
i
m
m
Input
Logic
Output
i
m
i
m
Entrada
Lógica
Salida
i
m
i
m
Categoría B ó 1
Categoría 2
Input
Logic
Output
i
m
i
m
Test
equipment
Test
output
i
m
Entrada
Lógica
Salida
i
m
i
m
Test
del equipo
Test
salida
i

## Slide 24: Norma EN ISO 13849-1
MTTFd para componentes individuales:
  A partir de los datos del fabricante obtenemos los valores de MTTFd, B10 ó B10d de los dispositivos elegidos:
    El MTTFd la expectativa de tiempo medio al fallo ‘peligroso’.
    B10 es el número de operaciones a la cuales el 10% de los dispositivo habrán fallado.
    B10d es la expectativa de tiempo en el cual el 10% de los dispositivos habrán fallado de forma ‘peligrosa’.

## Slide 25: Norma EN ISO 13849-1
MTTFd para componentes individuales:
  A partir de los datos del fabricante obtenemos los valores de MTTFd, B10 ó B10d de los dispositivos elegidos:
    El MTTFd la expectativa de tiempo medio al fallo ‘peligroso’.
    B10 es el número de operaciones a la cuales el 10% de los dispositivo habrán fallado.
    B10d es la expectativa de tiempo en el cual el 10% de los dispositivos habrán fallado de forma ‘peligrosa’.
  Para dar el dato de B10 podemos asumir el valor de la tasa de fallos e de la Tabla C.1 ó D.1 de la norma EN ISO 13849-1:
    Para finales de carrera y pulsadores asumimos una tasa de fallos del 20% y para los contactores asumimos un 73% trabajando en condiciones de carga nominal.
1.000.000
10.000.000
B10 (operaciones)
1.369.863
Contactores CON1, CON 2
154,5
Módulo de Seg. XPS (ej. XPSAK)
50.000.000
Interrup. de enclav. SW1, SW2
MTTFd
(años)
B10d (operaciones)
Ejemplo SRP/CS

## Slide 26: Norma EN ISO 13849-1
Cálculo del MTTFd para los componentes a partir del B10d:
  El MTTFd para los componentes puede determinarse a partir de la fórmula del Anexo C.4.2 de la EN ISO13849-1 :
  Dónde nop es la número medio anual de operaciones:
    Asumiendo que la máquina se utiliza 8 horas al día, por 220 días al año, con un ciclo de tiempo de 120 segundos, dará un número total de 52.800 operaciones por año.
  El cliente debe checkear el tiempo de operación del componente T10d = B10d/nop
    Si es menor que el “mission time” (20 años es lo recomendado) es necesario cambiar este componente por prevención cuando este tiempo se exceda.
Example SRP/CS | B10d (operations) | MTTFd (years) | T10d (years)
Interlocking Switches SW1, SW2 | 50.000.000 | 9469,7 | 947
Safety Module XPS (example XPSAK) |  | 154,5 | -
Contactors CON1, CON 2 | 1 369 863 | 259,4 | 26

## Slide 27: Norma EN ISO 13849-1
El MTTFd para cada canal en este ejemplo sería de 95,85 años.
Este resultado de considerado “alto” según la siguiente tabla:
dCON1,2
dXPS
dSW1,2
dC2
dC1
MTTF
1
MTTF
1
MTTF
1
MTTF
1
MTTF
1
+
+
=
=
95,85
259,4
1
154,5
1
9469,7
1
MTTF
1
dC1,2
=
+
+
=
1

## Slide 28: Norma EN ISO 13849-1
Cálculo del MTTFd de cada canal
  Con la fórmula del método de “recuento de partes” podemos calcular el MTTFd para los canales:
  El valor del MTTFd para cada canal es proporcionado para tres niveles y debe tenerse en cuenta para cada canal individualmente.
å
=
=
N
1
i
di
d
MTTF
1
MTTF
1
~
CON 1
MTTFd = 259 años
CON 2
MTTFd = 259 años
IdP 1
MTTFd = 9469 años
IdP 2
MTTFd = 9469 años
Canal 1
Canal 2
XPS MTTFd =154 años

## Slide 29: Norma EN ISO 13849-1
Cobertura del diagnóstico (DC):
  Es una medida de cómo los fallos peligrosos del sistema son detectados por el diagnóstico: es el ratio entre el número de fallos peligrosos detectado y el número de fallos peligrosos totales.
  El nivel de seguridad puede ser incrementado donde los subsistemas son testeados internamente usando autodiagnósticos.
  Los valores DC se toman de la Tabla E.1 del Anexo E de la EN ISO 13849-1:

## Slide 30: Norma EN ISO 13849-1
Cálculo de la Cobertura de Diagnóstico media (DCavg) :
  Se estima a partir de la siguiente fórmula:
  El DCavg en el ejemplo es 99%, el cual es considerado “alto” según la tabla E.1 en el Anexo E de la EN ISO 13849-1.
dN
d2
d1
dN
N
d2
2
d1
1
avg
MTTF
1
...
MTTF
1
MTTF
1
MTTF
DC
...
MTTF
DC
MTTF
DC
DC
+
+
+
+
+
+
=
CON 1 MTTFd = 259 años
DC = 99%
CON 2 MTTFd = 259 años
DC = 99%
IdP 1 MTTFd = 9469 años
DC = 99%
IdP 2 MTTFd = 9469 años DC = 99%
Canal 1
Canal 2
DC=99%
XPS MTTFd = 154 años

## Slide 31: Norma EN ISO 13849-1
Fallos de Causa Común (CCF)
  Es una medida para fallos, los cuales son el resultado de efectos externos (como daños físicos) causados por fallos coincidentes en dos ó más canales separados en una arquitectura redundante.
  Para reducir los CCF se recomiendan las siguientes acciones:
    Diversidad en los componentes utilizados y en los modos en que trabajan.
    Protección contra la suciedad.
    Separación / Insolación
    Mejora de la compatibilidad electromagnética.
    Buenas procedimientos y formación del personal.
  Las medidas contra CCF deben ser checkeadas usando la Tabla F.1 en el Anexo F de la EN ISO 13849-1.
  Se requiere alcanzar una puntuación mínima de 65 puntos en la tabla de puntuación.

## Slide 32: Norma EN ISO 13849-1
Relación entre Categorías, DCavg, MTTFd y PL
  La combinación del MTTFd, DC y arquitectura (categoría) se utiliza para determinar el Performance Level (a, b, c, d, e) y un método simplificado de estimación del PL se puede ver en la Tabla 7 de la norma:
  Para nuestro ejemplo un MTTFd ‘alto’ junto con un DCavg ‘alto’ utilizando una arquitectura de categoría 4, da lugar a alcanzar el máximo nivel de PLe.

## Slide 33: Norma EN ISO 13849-1
Relación entre Categorías, DCavg, MTTFd y PL
  Es posible alcanzar diferentes PL por la elección de diferentes categorías y dependiendo de la combinación con el MTTFd y el DC de los componentes utilizados.
Es importante fijarse que:
Únicamente una arquitectura de categoría 4 puede ser utilizada para alcanzar el máximo PLe.
En varias aplicaciones la consecución de un PL c a partir de la categoría 1 puede no ser suficiente debido al valor del MTTFd. En este caso deberá elegirse un categoría superior.
Para las categorías 2 y 3, es necesario alcanzar al menos un DCavg bajo.
Notes: DC – Diagnostic Coverage
MTTFd – Mean Time To Failure (d- Dangerous)
PL – Performance Level
SIL – Safety Integrity Level

## Slide 34: Norma EN ISO 13849-1
Cálculo del PL total para una combinación de SRP/CS
  Si el PL de cada SRP/CS en una combinación es conocido, el cálculo del Performance Level total alcanzado puede ser estimado por el siguiente procedimiento.
  Para una combinación en serie de SRP/CS por ejemplo:
SRP/CS2 PL2 = e
SRP/CS1 PL1 = d
SRP/CS3 PL3 = d
  Identificar el PL más bajo, el PLlow (PLlow es d)
  Identificar el número Nlow de la SRP/CS con PLlow (Nlow = 2)
  Seleccionar el PL en la tabla siguiente: (para la combinación de este ejemplo el resultado es PLd).
e
⇒
≤ 3
d
⇒
> 3
e
d
⇒
≤ 3
c
⇒
> 3
d
c
⇒
≤ 2
b
⇒
> 2
c
b
⇒
≤ 2
a
⇒
> 2
b
a
⇒
≤ 3
No permitido
⇒
> 3
a
PL
⇒
Nlow
PLlow

## Slide 35: Norma EN ISO 13849-1
Relación entre PL, PFHd y SIL
  Siguiendo la tabla K.1 del Anexo K de la EN ISO13849-1, podemos obtener la Probabilidad de Fallo peligroso por Hora (PFHd) que nos puede dar el nivel de Safety Integrity Level (SIL) alcanzado:
Probabilidad de Fallo peligroso por Hora (PFHd) | Performance Level (PL) | Safety Integrity Level (SIL)
≥ 10-5...< 10-4 | a | no SIL
≥ 3 x 10-6…< 10-5 | b | 1
≥ 10-6…< 3 x 10-6 | c | 1
≥ 10-7…< 10-6 | d | 2
≥ 10-8…< 10-7 | e | 3

## Slide 36: GRACIAS jose-javier.prieto@se.com

## Slide 37: Ejemplos prácticos

## Slide 38: Ejemplo de aplicación
Simulación de una máquina en la cual hay 4 SRP/CS (siendo representados en la maqueta por un único motor).

## Slide 39: Ejemplo de aplicación
Definir funciones de seguridad: trabaja 365 días al año 24 horas al día
Función Paro de Emergencia
Función interruptor de seguridad
Función interruptores magnéticos de seguridad
Función de barrera inmaterial de seguridad con función “muting en T”

## Slide 40: Ejemplo de aplicación
Definir funciones de seguridad: trabaja 365 días al año 24 horas al día
Función Paro de Emergencia
PLr e!!

## Slide 41: Ejemplo de aplicación
Definir funciones de seguridad: trabaja 365 días al año 24 horas al día, y la puerta se abre cada 2 horas
Función Interruptor de seguridad
PLr d!!
Al ser necesario un PLr d, se puede considerar una exclusión de fallos mecánicos según EN ISO 13849-2 REV

## Slide 42: Ejemplo de aplicación
Definir funciones de seguridad: trabaja 365 días al año 24 horas al día, y la puerta se abre cada 2 minutos
Función Interruptor de seguridad
PLr e!!
Al ser necesario un PLr e, no se puede considerar una exclusión de fallos mecánicos según EN ISO 13849-2 REV

## Slide 43: Ejemplo de aplicación
Definir funciones de seguridad: trabaja 365 días al año 24 horas al día, y se corta la barrera inmaterial cada minuto. Hay función de “muting en T” con función override.
Función Interruptor de seguridad
PLr e!!

## Slide 44: Ejemplo de aplicación

## Slide 45: Sistema

## Slide 46: Cálculos con Sistema

## Slide 47: Soluciones =S= para la máquina segura

## Slide 48: Enfoque ‘cadena de seguridad’: Un único proveedor para toda la cadena de seguridad:
Adquisición de la información
• Interruptores de seguridad, barreras inmateriales, mandos de validación y parada de emergencia
Supervisión y proceso
• Módulos, controladores y PLC’s de seguridad
Parada de la máquina
• Contactores, variadores de velocidad y servo drives, interruptores-seccionadores
Transmisión segura de la señal

## Slide 49: Seguridad en máquinas como concepto Global
Actitud segura durante todo el ciclo de vida de la máquina:
  Diseño
  Fabricación
  Instalación
  Ajuste
  Funcionamiento
  Mantenimiento
  Desmontaje
La seguridad debe tenerse en cuenta desde la etapa de diseño y durante todas las etapas de la vida de la máquina

## Slide 50: Adquisición de la información
Dispositivos para la protección con resguardos móviles utilizados como parte de estos sistemas para el control de acceso bajo condiciones específicas de riesgo reducido
Barreras inmateriales para la detección de aproximación a zonas peligrosas delimitadas
Mandos bimanuales y mandos de validación para iniciar y habilitar movimientos peligrosos
Medidas genéricas de protección – Paradas de Emergencia
5,7” H2 Incluyendo Parada de Emergencia y mando de validación

## Slide 51: Supervisión y Proceso de seguridad
Módulos de seguridad
  Amplia oferta de módulos de seguridad para supervisión de una función
Módulos con seguridad integrada
  Módulos para la supervisión de una función con diagnóstico múltiple
Controlador de seguridad
  Hardware configurable para múltiples funciones de seguridad
  Sencillo de utilizar, sencillo para obtener diagnóstico
Controlador de seguridad modular
  Controlador configurable expandible para múltiples funciones de seguridad
  Sencillo de implementar, con funciones para la supervisión de velocidad segura y la expansión de estaciones remotas seguras de E/S

## Slide 52: Supervisión y Proceso de seguridad
Seguridad integrada en variador de velocidad Altivar 320, 600 y 900
  Seguridad con funciones integradas.
Seguridad integrada para servo drive Lexium 28 y Lexium 32
  Seguridad integrada con STO y posibilidad de ampliación con tarjeta eSM en el Lexium 32.
Seguridad integrada en PLC de seguridad
  Hardware programable combinando múltiples funciones
  de seguridad
  Comunicación segura sobre Sercos III con tipología de línea ó
  anillo
  PLC de seguridad XPSMF
  Flexibilidad y diagnóstico total
  Posibilidad de descentralización de la solución  comunicación mediante SafeEthernet

## Slide 53: Nuestra oferta de proceso de seguridad

## Slide 54: Controlador modular de seguridad Controlador y E/S
Controlador- 8 entradas/2 salidas
  Terminales de tornillo ó borna resorte
  Configurable por USB(PC)- miniUSB (controlador)
Expansiones de entradas- 8 ó 16 DI
  Conexión al controlador principal por bus de expansión
Expansión de salidas- 2 ó 4 DO, 4 Salidas Relé
  Conexión al controlador principal por bus de expansión
Expansión de salidas- 2 ó 4 Salidas de Relé
  Conexión cableada al modulo de DO
Expansión mixta- 8 DI/ 2 DO
  Conexión al controlador principal por bus de expansión
Expansión para supervisión de velocidad- 2 Prox + 0, 1 ó 2 ejes para Encoder
  Conexión al controlador principal por bus de expansión
  Sensores de Proximidad y/ó encoder SIN/COS, HTL ó TTL
Expansión especial- Tapices de seguridad, Expansión para E/S remotas
  Conexión al controlador principal por bus de expansión
Disponible!!

## Slide 55: Controlador modular de seguridad Comunicaciones
Módulos de comunicación No-Segura (Esclavos)
    USB
    Modbus TCP/IP
    Ethernet/IP
    Modbus Serie (RTU)
    CanOpen
    Profibus DP
Disponible!!
Protocolos disponibles a partir del 2Q
EtherCAT
PROFINET
2º Semestre 2017!!

## Slide 56: Controlador modular de seguridad Software
Lenguaje FBD
  Disponibles para utilizar las librerías de funciones certificadas
Interface gráfico de usuario disponible en los siguientes idiomas
  Español, Alemán, Inglés, Francés, Italiano, Chino y Japonés
Ayuda Online
  Inglés
Standalone

## Slide 57: Controlador modular de seguridad Accesorios
Memory card
Conector de bus para expansión
Cable RS485
  10, 25, 50 Metros
Cable splitter para Encoder
  Solución PacDrive M y PacDrive 3

## Slide 58: Parada de la máquina
Variadores de velocidad y servo drives gestionando el tipo de parada del movimiento peligroso a partir de funciones de seguridad integradas
Contactores para cortar la potencia de los motores con contactos auxiliares ligados mecánicamente “espejo” integrados en el bucle de retorno para su diagnóstico en los módulos de seguridad. Gamas TeSys D, K y U
Interruptor-seccionador rotativo: para el aislamiento de los equipos de la alimentación eléctrica y para la parada de emergencia mediante la interrupción directa de la alimentación
Variadores de velocidad
Servodrives
Contactores
Interruptor-seccionador rotativo

## Slide 59
LC1D09.. – D38..
LC1D40A.. – D65A..
LAD9ET1S
Contactores TeSys D
Contactores TeSys D:
  Tapa de protección roja
  Un contactor estándar pasa a ser una parte visible de la cadena de seguridad
  LAD9ET1S para
    LC1D09.. – LC1D38..
    LC1D40A..- LC1D65A..

## Slide 60
LADN ..
LADN 22S
Contactores TeSys D
Contactores auxiliares de contactores TeSys D:
  Varias combinaciones LADN..
    Contactos NA y NC
    Contactos NC son contactos “espejo”
    Válidos para integrar en la “cadena de seguridad”
    Conforme IEC 947-4-1
  Control manual posible
Nuevo bloque de contactos auxiliares con el frontal rojo TeSys D :
  Los bloques de contactos auxiliares estándar pasan a:
    Ser parte visible de la cadena de seguridad
    Sin control manual posible
    LADN22S para LC1D09..- LC1D150..
    Contactos 2 NA y 2 NC

## Slide 61
LUC…
Arrancador de motores TeSys U
Arrancador de motores TeSys U:
  Contiene contactos NA y NC
    El contacto NC es contacto “espejo”
  Válido para integrar en la “cadena de seguridad”
    Conforme a IEC 947-4-1
  Etiqueta translúcidad roja para TeSys U:
    Arrancador de motores estándar pasa a ser:
    - Parte visible de la “cadena de seguridad”
    Módulos LU9ET1S a LUC..

## Slide 62
Variadores de velocidad con seguridad integrada – ATV320, 600 y 900
Mediante la tecnología de los variadores ATV320 y ATV900 es posible configurar las entradas integradas seguras, la cuales pueden desempeñar las siguientes funciones:
  ATV 320, 600 y 900
  STO: Safe Torque Off
  ATV 320 y 900
  SS1: Safe Stop 1
  SLS: Safe Limited Speed
  SMS: Safe Maximum Speed
  GDL: Guard Door Loocking
  ATV 900
  SS2: Safe Stop 2
  SOS: Safe Operating Speed
  SDI: Safe Direction
  SBC: Safe Brake Control
ATV320

## Slide 63
Servo motores con seguridad integrada – Lexium 28 y Lexium 32
Si en una aplicación con Lexium 32 M necesitamos funciones seguras avanzadas podemos instalar el módulo eSM (enhanced safety module).
  Lexium 28 y Lexium 32
  STO: Safe Torque Off
  Lexium 32 M + módulo eSM
  Safe Stop 1: SS1
  Safe Stop 2: SS2
  Safe Operating Stop: SOS
  Safe Limited Speed: SLS

## Slide 64: Herramientas para conseguir una máquina segura
Herramienta de cálculo, librerías y
selector de funciones de seguridad
  Software SISTEMA con la inclusión de nuestras librerías
  Selector de funciones de seguridad online
Funciones de seguridad certificadas
  Más de 20 arquitecturas certificadas para guiar a nuestros clientes a la hora de aplicar la EN ISO 13849-1. Disponible en nuestra website.
  Librerías para software SISTEMA de estas librerías.
Servicios
  Soporte al diseño de Máquinas
  Expertos locales en seguridad
  Servicio para el Marcado CE.
  Servicio de Adecuación de maquinaria al R.D.1215/97
  Formaciones en seguridad de máquinas

## Slide 65: Software Sistema
Sistema es un herramienta gratuita, desarrollada por el organismo alemán IFA, para el cálculo del nivel de seguridad PL según la norma EN ISO 13849-1.
Schneider Electric dispone de librerías implementables para el software SISTEMA

## Slide 66: Funciones certificadas de seguridad
Concepto:
  Combinación de dispositivos que operan para realizar una función de seguridad
  Incluye un diagrama del principio de funcionamiento aprobado para el ahorro de tiempo y coste a la hora de obtener la certificación de la máquina según la Directiva de Máquinas 2006/42/CE.
Los documentos de las ‘Funciones certificadas de seguridad Preventa” pueden ser incluidos como referencia en el Expediente Técnico de la máquina!
Parada de seguridad en categoría 1 servo (PL e, SIL 3)

## Slide 67: Funciones certificadas de seguridad
Más de 20 funciones certificadas de seguridad
  Dispositivos para la adquisición de la información
  Dispositivos para la supervisión y proceso de la señal
  Dispositivos para la parada de la máquina
Funciones certificadas de seguridad
  Documentación a cerca de la explicación del concepto
  Cableado
  Explicación de los cálculos
  Fichero del proyecto en Sistema y certificación por TÜV
  Documentación lista para ser utilizada en la creación del Expediente de la máquina

## Slide 68
http://www.schneiderelectric.es/sites/spain/es/solutions/oem/seguridad-maquinas/machine-safety.page
Website seguridad en máquinas

## Slide 69
Su solución en Seguridad Preventa

## Slide 70: Funcionamiento en Modo Negativo
En caso de soldadura de los contactos ó rotura del resorte de los éstos, los hará permanecer en la posición cerrada, lo cual puede hacer perder la seguridad de la máquina y el personal.

## Slide 71: Funcionamiento en Modo Positivo
La apertura del cuerpo de contactos es resultado del movimiento del actuador del dispositivo (pulsador, final de carrera…) a través de partes no elásticas.
Los interruptores de seguridad utilizan enlaces mecánicos rígidos desde el actuador para abrir los contactos Normalmente Cerrados. El funcionamiento normal del interruptor será forzar los contactos, incluso los que puedan haberse quedado soldados. Para más información se puede consultar las normas ISO14119 y IEC 60947-5-1.

## Slide 72: Modo Combinado
Para eliminar los fallos que pueda tener el modo positivo, se recomienda utilizar el modo combinado.
Notes: Combined mode makes it possible to clear faults due to use of positive mode only.
Negative mode is only acceptable if it is combined with a sensor in positive mode;
combination of the two modes by means of a positive mode sensor used in conjunction
with a negative mode sensor avoids the risk of common mode failures (same failure on both sensors)

## Slide 73: Contactos eléctricos ligados mecánicamente
El guiado mecánico (guiado forzado) conlleva la imposibilidad de cerrar simultáneamente los contactos NC y los contactos NA.
Si aparece un fallo: contacto A soldado; entonces el contacto B permanece abierto.

## Slide 74: Contactos espejo
Se denomina “contacto auxiliar ligado mecánicamente a los polos de potencia” ó “contacto espejo” a un contacto auxiliar NC que no puede cerrarse nunca al mismo tiempo que los polos de potencia.
  Si uno de los polos de potencia se
  queda soldado, la unión mecánica
  impide que el contacto auxiliar NC
  (contacto espejo) se cierre cuando
  la bobina se quede sin alimentación.