## Slide 1: Implementación de sistemas de control y adquisición de datos para la investigación científica
Jacobo Troncoso Casares
Laboratorio de Termofísica
Departamento de Física Aplicada
Universidad de Vigo

## Slide 2
Importante Realimentación:
Electrónica – Ciencia Fundamental.
Ejemplos:
-Transistor
-Computación
-Láser

## Slide 3
Ejemplo paradigmático actual - CERN

## Slide 4: Laboratorio de Termofísica
Departamento de Física Aplicada – Campus Ourense Universidad de Vigo

## Slide 5: Laboratorio de Termofísica
Determinación de propiedades termofísicas:
Calorímetros
Velocidad del sonido
Densímetros
Dispersión de luz.
Viscosidad
Índice de refracción
Equilibrio de fases

## Slide 6: Esquema
Descripción general
  Control temperatura y presión
  Transducción y adquisición
  Caso concreto
  Calorímetro alta presión
  Aplicación: Agua a alta presión

## Slide 7: ESQUEMA GENERAL
Instrumento de Medida
Transductor
Conversor A/D
Sensor de presión
Sensor temperatura
Ordenador
Actuador presión
Actuador temperatura
Conversor D/A
Conversor D/A

## Slide 8: Sensores de Temperatura
Termoeléctricos
-Basados en el efecto Seebeck
DV=kDT
Resistivos
-Basados en relaciones resistencia – temperatura
R=f(T)

## Slide 9: Sensores de Temperatura
Termoeléctricos –
Termopar.- Alta linealidad ±10 mK

## Slide 10: Sensores de Temperatura
Resistivos
-Pt 100 , Pt1000.- Alta linealidad, ±1mK
-NTC, PTC – No lineales, ±0.3mK

## Slide 11: Sensores de Temperatura
Resistivos

## Slide 12: Sensores de Presión
-Mecánicos
Electrónicos
- Piezo eléctricos
- Resistivos
- Capacitivos

## Slide 13: Control de la temperatura
Resistencia + refrigeración
+
-

## Slide 14: Control de la temperatura
Peltier
Sistema a controlar
Refrigerador
Peltier + Intercambiador de calor
+
-

## Slide 15: Control de la temperatura
-Fuente de alimentación controlada
Control PID o PI.
- Valores de Tc en el orden de cientos de s.

## Slide 16: Control de presión
- Motor + Pistón.
- Control P, PI o PID (incluso ON/OFF)
- Valores de Tc en el orden de s.
+
-

## Slide 17: Transductores
Calorimetría – Termoeléctricos
Velocidad del sonido- Piezoeléctricos.
Densitometría – Piezoeléctricos, Optoeléctrónicos, Inductivos.
Viscosidad – Inductivos.
Dispersión de luz, equilibrio de fases, índice de refracción – Optoelectrónicos.

## Slide 18: Conversión A/D y D/A
Multímetros
Frecuencímetros
Osciloscopios digitales
Tarjetas de adquisición

## Slide 19: Calorímetro alta presión
Alta presión (hasta 5000 atm) y baja temperatura (hasta -60 C).
Incertidumbre 1.5 %.
Barrido de temperatura a 0.20 C/min
Transductor por efecto Seebeck-
Control de temperatura – NTC. Fluctuación ±0.5 mK.
Control PID Tc=110 s.

## Slide 20: Calorímetro alta presión
Esquema del calorímetro. 1- Baño termostático, 2.-Recipiente herméticamente sellado. 3.- Resistencia de calefacción. 4.- Bloque de aluminio. 5.- Sonda NTC. 6.- Sensor Seebeck. 7.- Tubos de alta presión.

## Slide 21: Calorímetro alta presión
Celda 2
Celda 1
NTC
Calorímetro
Baño
Termostático
Multímetro Keithley 3706
Ordenador
Fuente Delta ES 30-5
Pistón
Intensificador

## Slide 22: Agua a alta presión y baja temperatura
-Agua- Líquido altamente anómalo
- Muy bajo peso molecular (cfr. CH4, NH3, FH, SH2…)
- Máximo de densidad a 4 C

## Slide 23: Agua a alta presión y baja temperatura
3.- Alta capacidad calorífica
4.- Otras muchas magnitudes presentan anomalías (más de 70!!)
5.- Relación con su estructura tetrahédrica

## Slide 24: Agua a alta presión y baja temperatura
Explicación – El agua podría existir en dos estados líquidos diferentes

## Slide 25: Agua a alta presión y baja temperatura
-Puede dar información muy valiosa acerca de este estado exótico del agua
-No existen medidas experimentales directas de la capacidad calorífica del agua a baja temperatura y alta presión

## Slide 26: Agua a alta presión y baja temperatura
Cp y CV del agua a 1 atm

## Slide 27: Agua a alta presión y baja temperatura

## Slide 28: Agua a alta presión y baja temperatura
2000 atm
5000 atm
3000 atm
4000 atm

## Slide 29: Agua a alta presión y baja temperatura